## Slide 1
Produzione di superfici nanostrutturate e biocompatibili per la produzione di tessuto cartilagineo in vitro: un approccio sostenibile per il trattamento delle patologie delle articolazioni associate
all’invecchiamento della popolazione
Alessandra di Masi, PhD
Giornata della Ricerca - 16 ottobre 2019

## Slide 2
La popolazione europea ha l’età media più alta del mondo: nei prossimi 5 anni il numero di individui di età uguale o superiore a 65 anni supererà quello dei bambini al di sotto dei 5 anni, ed entro il 2050 si prevede che il 27% della popolazione avrà 65 anni o più.
Necessità di politiche efficaci di sanità pubblica.
L’OMS alla fine degli anni ’90 ha invitato a un cambiamento di paradigma, spingendo verso un concetto positivo dell’invecchiamento: il cambiamento anagrafico della popolazione europea rende sempre più necessario un miglioramento dei sistemi sanitari e degli interventi di sanità pubblica, anche mediante lo sviluppo di approcci biomedici sempre più all’avanguardia.
Numerosità delle donne molto maggiore della numerosità degli uomini (2,5 donne/uomo).
Invecchiamento demografico

## Slide 3
Apparato scheletrico
A partire dall’età di circa 50 anni, la densità ossea (massa ossea per unità di volume) si riduce progressivamente in entrambi i sessi, ma in modo più rapido nelle donne.
Questo processo, insieme al deterioramento della microarchitettura dello scheletro, porta a un aumento della fragilità ossea e a un incremento del rischio di fratture, una condizione nota come osteoporosi.
I fattori che contribuiscono alla fragilità ossea sono, oltre al deterioramento della microarchitettura dello scheletro associata all’invecchiamento:
Il declino degli estrogeni nella donna dalla menopausa in poi.
Il declino del testosterone negli uomini.
Stile di vita più attivo (attività sportiva prolungata).
L’obesità.

## Slide 4
Incidenza mondiale delle patologie dell’apparato scheletrico
In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da osteoporosi.
5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa.
Aumento fratture:
La mortalità da frattura del femore è del 5% nel periodo immediatamente successivo all’evento e del 15-25% a un anno.
Nel 20% dei casi si ha la perdita definitiva della capacità di camminare autonomamente e solo il 30-40% dei soggetti torna alle condizioni precedenti la frattura.
Fonte: Ministero della Salute
Nel 2014 in Italia sono state eseguite più di 175.290 interventi di sostituzione protesica (ginocchio, anca, spalla) a causa di danni articolari o fratture.
L’artrite reumatoide (infiammazione di una o più articolazioni) causa dolore e rigidità dell’articolazione, determina una maggiore incidenza di fratture ossee (soprattutto femorali) e riduce significativamente la qualità della vita dei soggetti affetti  costituisce il 6% delle malattie reumatiche in Italia e circa il 15% negli USA. Più di 40 milioni di cittadini americani soffre di AR, ed è stimato che entro il 2020 si arriverà a 60 milioni. L’esordio della malattia si colloca tra la seconda e quinta decade di vita.

## Slide 5
Attuali strategie di intervento terapeutico
Una possibile alternativa a questi approcci terapeutici è rappresentata dal trapianto autologo: in questo caso, però, deve essere tenuta in considerazione non solo la limitata quantità di tessuto disponibile, ma anche la possibile insorgenza di dolori cronici nei siti di prelievo.
Per evitare reazioni di rigetto, il trapianto d’organo prevede la necessità di sottoporre il paziente a costose terapie a base di immunosoppressori che in alcuni casi possono causare fenomeni di assuefazione.
Il trapianto di organi danneggiati da malattie o traumi rappresenta uno dei principali problemi della medicina moderna in quanto è fortemente limitato dall’insufficienza di donatori, siano essi umani o animali.

## Slide 6: In questo ambito, l’ingegneria tissutale rappresenta una branca della medicina rigenerativa che, combinando i metodi propri dell’ingegneria dei materiali e delle scienze biologiche, ha l’obiettivo di sviluppare materiali biomimetici in grado di ripristinare, mantenere o migliorare le funzioni dei tessuti danneggiati o lesionati, senza dover ricorrere a trapianti o protesi.
Ingegneria del tessuto osseo
superfici tridimensionali (scaffold).
Cellule staminali proliferano sugli scaffold in presenza di sostanze ad azione osteogenica
Sintesi di tessuto da impiantare nel sito della lesione.
Ingegneria tissutale

## Slide 7
Descrizione ed integrazione dei WP del progetto
Tema a cui fa riferimento il progetto di ricerca
Area Tematica D: Sostenibilità: Nuove Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
Dipartimento di Scienze
Area Chimica
Prof.ssa Giovanna Iucci
Dipartimento di Ingegneria
Prof. Edoardo Bemporad
Dr. Marco Sebastiani
Dr. Daniele De Felicis
Dipartimento di Scienze
Area Biologia
Prof. Paolo Ascenzi
Prof.ssa Alessandra di Masi
Prof. Filippo Acconcia
Prof.ssa Tiziana Persichini
Prof. Andrea Di Giulio
Prof.ssa Sandra Moreno
Dipartimento di Scienze
Area Fisica
Prof. Giovanni Capellini
Dr. Luca Persichetti
CALL FOR IDEAS

## Slide 8
Obiettivi progetto
identificazione delle migliori superfici nanostruttutturate biocompatibili da sviluppare, in grado di favorire il processo di rigenerazione tissutale.
identificazione della migliore funzionalizzazione chimica che fosse in grado di “guidare” correttamente il processo di rigenerazione tissutale.
identificazione del miglior modello cellulare da “saggiare” sulle superfici nanostrutturate e funzionalizzate

## Slide 9
Strategie operative del progetto – Un problema di linguaggio
Condividere know-how, potenzialità, linguaggio di ciascuna
area scientifica coinvolta nel progetto
identificazione delle migliori superfici nanostruttutturate biocompatibili da sviluppare, in grado di favorire il processo di rigenerazione tissutale.
identificazione della migliore funzionalizzazione chimica che fosse in grado di “guidare” correttamente il processo di rigenerazione tissutale.
identificazione del miglior modello cellulare da “saggiare” sulle superfici nanostrutturate e funzionalizzate
6 incontri interdisciplinari a carattere seminariale.
2-3 incontri a carattere specifico nell’ambito di ciascuna area scientifica.
Stesura di un white paper

## Slide 10
Biocompatibilità.
Biodegradabilità.
Proprietà meccaniche coerenti con quelle del sito anatomico di impianto.
Architettura porosa.
Manifattura economicamente sostenibile.
Nano colonne
Nano cavità
Nano tubi
Nano scalanature
Nano fibre
Nano fili
Nano superficie rugosa
Le topografie delle superfici nanostrutturate simulano la matrice extracellullare
Una soluzione per lo sviluppo di biomateriali per la rigenerazione osteo- o condro-tissutale è offerta dall’impiego di materiali nanostrutturati in grado di mimare morfologia, struttura e composizione del tessuto naturale, favorendo l’adesione, la crescita e la proliferazione degli osteoblasti e dei condroblasti.

## Slide 11
Analisi dell’effetto osteogenico di superfici nanostrutturate sulle MSC
Tipologie di superfici
Caratteristiche delle superfici
Arrangiamento spaziale delle cavità
Diametro delle cavità
Altezza delle colonne
Dobbenga et al., 2016

## Slide 12
Le cellule staminali nella terapia rigenerativa:
Facilmente isolabili
Manipolabili
Cellule Staminali Mesenchimali (CSM)
Cellule staminali adulte di origine midollare
Multipotenti
Funzione di crescita e rinnovamento dei tessuti
Proprietà immuno-modulatorie e anti-infiammatorie
Le cellule staminali sono cellule indifferenziate che possono dare origine a più tipi cellulari
CSM
Notes: Tuttavia, l’ottimizzazione del materiale di supporto da sola non può garantire il successo dell’ingegneria tissutale che necessita di una affidabile fonte di cellule, tra le quali le cellule staminali mesenchimali (CSM) risultano ideali per la relativa facilità di isolamento e manipolazione, nonché per le loro potenzialità differenziative. Inoltre, le CSM rilasciano molecole bioattive solubili (fattori di crescita, citochine e molecole chemiotattiche) in grado di indirizzare il differenziamento e la migrazione, inibire i processi pro-infiammatori e stimolare i meccanismi anti-infiammatori, tutti fenomeni indispensabili per la corretta rigenerazione tissutale. La concentrazione di queste molecole varia in funzione dello stadio differenziativo delle cellule staminali stesse. Le CSM sono le prime cellule a colonizzare la superficie degli impianti, e il controllo del loro differenziamento nel lineage osteogenico o condrogenico, mediante l’uso di topografie nanostrutturate, può favorire il processo di osteo- o condro-integrazione. Ad oggi, il differenziamento delle CSM verso un determinato lineage cellulare indotto da superfici nanostrutturate prevede l’azione concertata di fattori osteogenici o condrogenici rilasciati dai biomateriali utilizzati con gli effetti della geometria dello scaffold di superficie. Sebbene nelle colture in vitro questo approccio abbia portato ad esiti positivi nella sintesi di materiale tissutale, in vivo risulta difficilmente applicabile: le biomolecole in questione devono essere soggette a un rilascio a cinetica controllata e che perduri nel tempo per permettere l’integrazione corretta dell’impianto.

## Slide 13
Le superfici nanostruttrate indirizzano le cellule verso il lineage osteogenico in combinazione con fattori solubili
Nelle cellule osteoprogenitrici cresciute su DSQ50 si riscontrano alti livelli di marcatori del differenziamento osteogenico
(OPN e OCN).
Dobbenga et al., 2016

## Slide 14
Il differenziamento delle cellule staminali mesenchimali dipende da fattori solubili

## Slide 16
Innovazione progettuale
Superfici nanostrutturate la cui sola geometria tridimensionale è sufficiente a dirigere il differenziamento delle CSM mediante un processo definito “meccanotrasduzione”

## Slide 17
Realizzazione dell’idea progettuale
Bioinformatica: Analisi strutturale di proteine coinvolte nell’induzione del differenziamento delle CSM
Chimica: progettazione di peptidi biomimetici.
Ingegneria e Fisica: design e fabbricazione di superfici biocompatibili nanostrutturate mediante pattern multiscala (micro e nanometrica) favorenti l’adesione cellulare delle CSM.
Chimica: Funzionalizzazione chimica selettiva
Ing-Fis-Chim: caratterizzazione morfologico-strutturale, spettroscopica e nanomeccanica delle superfici prodotte.
Biologia:
- Saggi di sopravvivenza, proliferazione e metabolismo energetico
Differenziamento delle CSM in osteociti
Differenziamento delle CSM in condrociti
Meccanismo di segnalazione associato all’adesione cellulare
Studi morfo-funzionali associati al differenziamento
Risposta allo stress ossidativo e ruolo nel processo di differenziamento/de-differenziamento
Risposta fisiologica a stimoli extracellulari

## Slide 18
Litografia 3D a fascio ionico focalizzato (FIB) combinata con nanoindentazione.
Microscopia a forza atomica (AFM), microscopia elettronica a trasmissione (TEM).
Validazione spettroscopica dei processi di funzionalizzazione chimica [X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)).
La struttura secondaria e l’orientamento delle catene peptidiche rispetto alla superficie saranno analizzate (Reflection Absorption Infrared Spectroscopy (RAIRS) e Near Edge X-Ray Absorption Fine Structure (NEXAFS), rispettivamente.
Caratterizzazione nanomeccanica [energia di superficie alla micro e nanoscala mediante AFM in modalità Quantitative Nanoscale Mechanic (QNM)], per ottenere informazioni quantitative sulle proprietà adesive delle CSM sui substrati nanostrutturati e funzionalizzati e correlazione tali proprietà col differenziamento delle CSM.
Realizzazione dell’idea progettuale
1. Know-how ingegneristico-fisico-chimico
2. Strumentazione

## Slide 19
1. Know-how Scienze Biologiche: bioinformatica, biologia cellulare, biochimica e fisiologia.
Realizzazione dell’idea progettuale
La metodologia di valutazione della biocompatibilità delle superfici prevede la sinergia di competenze che vanno dal livello molecolare e cellulare fino a quello tissutale, di organo e fisiologico. I ricercatori afferenti ai gruppi di Biologia cellulare, Biochimica e Fisiologia si sono dedicati da molti anni allo studio dei meccanismi alla base dei processi di adesione, sopravvivenza e proliferazione cellulare, ai meccanismi molecolari necessari al mantenimento della stabilità del genoma, alla risposta allo stress ossidativo, ai processi di migrazione e differenziamento di diversi modelli cellulari umani.
L’area biologica possiede facilities all’avanguardia:
  sistemi per colture cellulari
  strumentazione per l’espressione, la purificazione e l’analisi di proteine ed acidi nucleici
  microscopi elettronici, a fluorescenza e confocali
  citofluorimetri
  lettori ELISA
  software e hardware per gli studi di dinamica molecolare.

## Slide 20
Ottimizzazione della scelta dei materiali, delle superfici e della topografia da utilizzare per la produzione di materiali bio-mimetici capaci di simulare la complessità e la funzionalità del microambiente cellulare
    Combinare le proprietà antibatteriche di argento e rame con la biocompatibilità del titanio.
    Realizzare di rivestimenti Ti-Cu-Ag a vario contenuto di Ag (5-30%);
    Utilizzare diversi substrati (silicio, titanio puro, acciaio 316L).
Primi prototipi

## Slide 21: Risultati
Stress compressivo e maggiore durezza del film in assenza di Ag.
L’aggiunta di Ag induce una prevista diminuzione della durezza e un cambio di segno degli stress residui.
Estrema riproducibilità delle proprietà per I film contenenti Ag.
La struttura passa da amorfa a cristallina all’aumentare della % di Ag
Andamento della rugosità
Amorphous
Crystalline
Durezza e modulo elastico diminuiscono all’aumentare della % di Ag

## Slide 22
Ottimizzazione della scelta dei materiali, delle superfici e della topografia da utilizzare per la produzione di materiali bio-mimetici capaci di simulare la complessità e la funzionalità del microambiente cellulare.
Scelta dell’opportuna tipologia cellulare da utilizzare.
Sviluppo un network di alte e qualificate competenze scientifiche per costituire una piattaforma di conoscenze (know-how) nel settore dell’Ingegneria dei materiali e dell’Ingegneria dei tessuti, con la conseguente realizzazione di un service fruibile anche da realtà pubbliche e private:
    Formazione di un network costituito da poli di eccellenza italiani (Università Roma Tre, Università Padova, CNR- Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM) (Catania) che ha trovato la propria realizzazione nel progetto FISR 2019.
    Formazione di un network costituito da poli di eccellenza italiani ed europei grazie ai quali si sta preparando un progetto di ricerca da sottomettere alla prossima Call del FET Open 2020 (Future and Emerging Technologies).
Conclusioni

## Slide 23
Collaborazione con l’Università di Leoben, Austria
Tre mesi di training di un dottorando di ingegneria
Partecipazione congressi nazionali ed internazionali
2019 EMN Barcelona Meeting on Semiconductor. 19th –23rd August 2019, Barcelona, Spain.
- Invited Oral presentation.
26th Assembly of Advanced Materials Congress. 10th –13st June 2019, Stockholm, Sweden.
- Invited Oral presentation.
Basel Life Science 2019. 9-12 September 2019, Basel, Swtzerland.
- Invited Oral presentation.
Visite scientifiche presso l’Università Roma Tre
Visita del prof. Rostislav Daniel –Università Leoben.
Serie di seminari del prof. Rostislav Daniel.
Tesi triennale in Scienze Biologiche
Output del progetto

## Slide 24
Dipartimento di Scienze
Area Biologia
Prof. Paolo Ascenzi
Prof.ssa Alessandra di Masi
Prof. Filippo Acconcia
Prof.ssa Tiziana Persichini
Prof. Andrea Di Giulio
Prof.ssa Sandra Moreno
Area Fisica
Prof. Giovanni Capellini
Dr. Luca Persichetti
Area Chimica
Prof.ssa Giovanna Iucci
Dipartimento di Ingegneria
Prof. Edoardo Bemporad
Dr. Marco Sebastiani
Università Padova
Prof.ssa Monica Dettin
CNR - Istituto per la microelettronica
e microsistemi (IMM)
Dr. Giuseppe Nicotra