PROCEDURA APERTA per la fornitura e posa in opera di un microscopio a doppio fascio Ionico Focalizzato – Scansione Elettronico (FIB-SEM) per il Dipartimento di Ingegneria

ALLEGATO “C” al Disciplinare di gara

# SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato il________________________ a_________________________________________________________

residente a ______________________________, in via__________________________________________

in qualità di_____________________________________________________________________________

dell’impresa__________________________________ con sede in _________________________________

con codice fiscale n________________________ e con partita I.V.A. n______________________________

avendo accuratamente esaminato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico d’appalto e nei relativi allegati, e in tutti i documenti in essi citati,

OFFRE

di eseguire l’appalto per la per la fornitura e posa in opera di un microscopio a doppio fascio ionico focalizzato – scansione elettronico (FIB-SEM) per il Dipartimento di Ingegneria, e servizi correlati, alle condizioni di seguito indicate, garantendo comunque le prestazioni minime riportate nel capitolato tecnico. (barrare la caratteristica offerta).

| A. Caratteristiche tecniche della fornitura (punti 75/100) |
| --- |
| FIB: risoluzione a 30 kV misurata tramite metodo "selective edge" su campione standard | > 4 nm |  |
|  | Tra 3 nm e 4 nm |  |
|  | < 3 nm |  |
| FIB: Sistema per la compensazione della deflessione del segnale del fascio ionico (sincronizzazione del tempo di volo (Time-Of-Flight) per la realizzazione di pattern ad alta velocità su materiali che richiedono bassi dwell-time. | Non presente |  |
|  | Presente |  |
| FIB: sistema di controllo posizionale discreto del fascio (stream-file) con DAC (posizioni in direzione sia orizzontale che verticale mediante file di input x, y, dwell-time). | Non presente |  |
|  | Presente ma con numero di bit inferiore a 16. |  |
|  | Presente e con numero di bit pari o superiore a 16. |  |
| SEM: risoluzione garantita a 15kV con rivelatore degli elettroni secondari ad altezza eucentrica (su campione standard “Gold on Carbon” estrapolando il valore medio di misurazioni multiple dei profili estratti, tra il 25% ed il 75% dell’ampiezza). | > 0.9nm |  |
|  | Tra 0.7nm e 0.9nm |  |
|  | 0.7nm |  |
| SEM: risoluzione a 1kV a distanza ottimale senza dispositivo per la decelerazione del fascio elettronico (su campione standard “Gold on Carbon” estrapolando il valore medio di misurazioni multiple dei profili estratti, tra il 25% ed il 75% dell’ampiezza). | > 2 nm |  |
|  | Tra 1 nm e 2 nm |  |
|  |  1 nm |  |
| SEM: dispositivo per la decelerazione del fascio elettronico tramite bias del campione | Presente con bias massimo > -4 kV |  |
|  | Presente con bias massimo  -4 kV |  |
| SEM: sistemi per garantire alta stabilità e riproducibilità del fascio elettronico soprattutto ad alta risoluzione | Presente, ma con tecnologia diversa da lente elettromagnetica finale a potenza costante |  |
|  | Presente, con sistema a lente elettromagnetica finale a potenza costante |  |
| SEM: sistema per ridurre l’isteresi al fine di massimizzare la precisione e l’accuratezza della scansione | Presente, ma non di tipo elettrostatico |  |
|  | Presente ed implementato con sistemi elettrostatici |  |
| Sistemi comuni: Detector STEM retrattile con modalità BF, DF e HAADF | Costituito da almeno 8 settori |  |
|  | Costituito da almeno 11 settori |  |
| Sistemi comuni: detector BSD retrattile | Costituito da almeno 4 settori |  |
|  | Costituito da almeno 8 settori |  |
| Sistemi comuni: CCD per la mappatura delle posizioni dei campioni | In bianco e nero e con risoluzione almeno pari a 4 megapixel |  |
|  | A colori, con risoluzione almeno pari a 5 megapixel e integrata nella camera |  |
| Sistemi comuni: microanalisi EDX Nitrogen free con risoluzione di almeno 129 MnK | Finestra del detector pari ad almeno 60 mm2 |  |
|  | Finestra del detector di almeno 100 mm2 |  |
| Sistemi comuni: detector EBSD con la possibilità di effettuare mappe cristallografiche, tessiture e analisi degli stress | Dimensione del CMOS pari ad almeno 1 megapixel |  |
|  | Dimensione del CMOS pari ad almeno 2 megapixel |  |
| Sistemi comuni: escursione su asse Z | > 60 mm |  |
| Sistemi comuni: sistema a ioni di Argon per il polishing delle sezioni TEM (micro-polisher) | Non presente |  |
|  | Presente, ma non integrato nell'interfaccia di controllo strumentale |  |
|  | Presente e integrato nell'interfaccia di controllo strumentale |  |
| Sistemi comuni: correzione dinamica automatica del drift durante l’acquisizione di immagini elettroniche in modalità integrazione | Presente con ROI richiesta |  |
|  | Presente |  |
| Accessori: gradi di libertà del micromanipolatore | X, Y, Z |  |
|  | X, Y, Z e Rotazione 360° |  |
| Software di post-processing integrato per tomografia FIB-SEM | Software di analisi non-integrato |  |
|  | Software di analisi integrato |  |
| Livello di automazione nel corso della realizzazione di lamelle TEM. | Automazione completa e semi-automatica, ma non fino alla trasparenza elettronica |  |
|  | Automazione completa e semi-automatica fino alla trasparenza elettronica |  |
| B. Garanzia, Assistenza e Manutenzione (punti 10/100) |
| Durata minima a partire dalla data di collaudo | 12 mesi |  |
|  | 24 mesi o oltre |  |

Il concorrente si impegna ad assicurare la disponibilità di tutti i ricambi, accessori e consumabili e il servizio di assistenza tecnica per non meno di 10 anni dalla data del collaudo.

Firma

________________________

__________________________________

N.B.

Le condizioni migliorative offerte nella presente “Scheda di offerta tecnica” si intendono pienamente remunerative.

La presente “Scheda di offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Qualora concorrano associazioni temporanee o consorzi non costituiti, la “Scheda di offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno l’associazione o il consorzio.